## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра электроники
«Основы конструирования и технологии производства РЭУ»
Тема «Жизненный цикл радиоэлектронных устройств»
Ведущий преподаватель: Белоус И.А.
Владивосток, 2014

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Классификация РЭС по функциональным и конструктивным признакам
2. Общие характеристики РЭС и этапы развития их конструкций и технологий
3. Жизненный цикл РЭС
4. РЭС как объект проектирования, производства и эксплуатации
5. Несущие конструкции
6. Развитие несущих конструкций РЭС
7. Принципы построения конструкционных систем

## Slide 3: ЛИТЕРАТУРА
1. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: учебное пособие для студ. вузов / Г. Ф. Баканов, С. С. Соколов, В. Ю. Суходольский. - М.: Академия, 2007. - 368 с.: ил.

## Slide 4: 1. Классификация РЭС по функциональным и конструктивным признакам
Стандартом ГОСТ 26632 — 85 определено значение термина «радиоэлектронное средство» как изделия и его составных частей, в основу функционирования которых положены принципы радиотехники и электроники.

## Slide 5
Уровни разукрупнения РЭС по функциональной сложности подразделяют на системы, комплексы, устройства и узлы:
радиоэлектронная система — РЭС, представляющее собой совокупность функционально взаимодействующих автономных радиоэлектронных комплексов и устройств, образующих единое целое, обладающее свойством перестроения структуры в целях рационального выбора и использования входящих средств при решении технических задач;
радиоэлектронный комплекс — РЭС, представляющее собой совокупность функционально связанных радиоэлектронных устройств, обладающее свойством перестроения структуры в целях сохранения работоспособности и предназначенное для решения
технических задач;

## Slide 6
радиоэлектронное устройство — РЭС, представляющее собой функционально законченную сборочную единицу, которая реализует функции передачи, приема, преобразования информации или техническую задачу на их основе и выполнена на несущей конструкции;
радиоэлектронный узел — РЭС, представляющее собой функционально законченную сборочную единицу, которая реализует функцию преобразования сигнала и не имеет самостоятельного эксплуатационного значения;

## Slide 7
Уровни разукрупнения РЭС по конструктивной сложности подразделяют на шкафы, каркасы и ячейки:
третий уровень — радиоэлектронный шкаф (стойка, тумба, пульт), предназначенный для размещения радиоэлектронных систем и комплексов. Функционально законченный радиоэлектронный шкаф, выполненный на основе базовой несущей конструкции третьего уровня (БНК-3) и обладающий свойствами конструктивной взаимозаменяемости, называется радиоэлектронным модулем третьего уровня (РЭМ-3);

## Slide 8
второй уровень — радиоэлектронный каркас рама, корзина), предназначенный для размещения радиоэлектронных устройств. Функционально законченный радиоэлектронный блок, выполненный на основе БНК-2, обладает свойствами конструктивной взаимозаменяемости и его называют радиоэлектронным модулем второго уровня (РЭМ-2);
первый уровень — радиоэлектронная ячейка, предназначенная для размещения радиоэлектронных узлов. Функционально законченную радиоэлектронную ячейку {кассету), выполненную на основе БНК-1 и обладающую свойствами конструктивной взаимозаменяемости, называется радиоэлектронным модулем первого уровня (РЭМ-1);

## Slide 9
нулевой уровень — функционально и конструк­тивно законченное РЭС (ИМС, микросборка, микросхема), размерно-координируемое с БНК-1 и обладающее свойствами конструктивной взаимозаменяемости, называется радиоэлектронным модулем нулевого уровня (РЭМ-0).

## Slide 10
Рис.1 Уровни разукрупнения РЭС по конструктивной сложности:
а — радиоэлектронный шкаф; б - радиоэлектронный каркас;
в — радиоэлект­ронный блок; г — радиоэлектронная ячейка;
д — микросхема.

## Slide 11
В классификационном пространстве РЭС подразделяют также:
по областям использования: радиосвязь и радиовещание, телевидение и видеотехника, радиолокация и радионавигация, радиоуправление и радиотелеметрия, радиоизмерение, радиоастрономия и радиометеорология и др.;
выполняемым функциям: излучение и прием электромагнитных колебаний, генерация, усиление и преобразование колебаний, управление колебаниями, обработка информации, контроль и диагностика состояния, энергоснабжение;
объектам установки: наземные (стационарные, носимые, возимые), морские, самолетно-вертолетные, ракетнокосмичес­кие.

## Slide 12: 2. Общие характеристики РЭС и этапы развития их конструкций и технологий
Современный научно-технический прогресс тесно связан с достижениями радиоэлектроники, с внедрением РЭС во все отрасли науки и промышленности, с их постоянным усложнением.
Одновременно растут и требования к качеству, надежности, серийно-пригодности и конкурентоспособности РЭС:
качество — совокупность параметров и характеристик изделия, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности;

## Slide 13
надежность — совокупность параметров и характеристик из­делия, относящихся к его способности противостоять воздействию неблагоприятных факторов условий
эксплуатации;
серийнопригодность — совокупность параметров изделия, ха­рактеризующих их приспособленность к серийному или массовому выпуску в условиях современного производства;
конкурентоспособность — способность изделия обеспечить прибыль в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта.

## Slide 14
Организация серийного и массового производств возможна либо за счет наращивания производственных мощностей (экстенсивный путь развития производства, характерный для его ранних стадий), либо за счет внедрения новых технологий и методов организации производства, автоматизации и механизации технологических процессов (интенсивный путь развития, характерный для современного производства).

## Slide 15
При этом в проектировании конструкций РЭС произошел переход от блочного метода к функционально-узловому и функционально-модульному методам проектирования.
Длительное время разработка конструкций и технологий РЭС велась применительно к индивидуальным требованиям конкретного устройства.
Расчленение конструкции в целях ее стандартизации ни и унификации производилось лишь до уровня блока (отсюда и название метода).
Блочная конструкция не позволяла автоматизировать технологические процессы сборки и монтажа и, по мере ее усложнения, перестала удовлетворять требованиям условий эксплуатации.

## Slide 16
В настоящее время налажен массовый выпуск унифицированных функциональных узлов (УФУ) на основе дискретных ЭРК и ИМС.
Специализированные функциональные узлы современных РЭС (например, микросборки СВЧ устройств) составляют не более 20 % от общего числа.
В ряде случаев они реализованы на той же конструктивно-технологической базе, что и УФУ: на основе базовых матричных кристаллов (БМК) или на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).

## Slide 17
Возникновение в конце 1950-х гг. научно-технического направления «микроэлектроника», связанного с появлением полупроводниковых ИМС, позволило резко повысить надежность РЭС.
Этому способствовали увеличение числа активных и пассивных компонентов, формируемых одновременно на поверхности полупроводниковой пластины (чипа) методами интегрально-групповой технологии, высокая культура производства и практически полная автоматизация процессов проектирования конструкций и технологий с использованием современных систем автоматизированного проектирования (САПР).

## Slide 18
Дальнейшее повышение надежности РЭС связано с разработкой и внедрением преобразователей рода энергии, функционирующих на основе новых физических принципов, реализация которых позволяет отказаться от использования ненадежных, громоздких и энергоемких механических узлов, моточных изделий, коммутационных элементов.

## Slide 19
Принято говорить о поколениях РЭС, разработанных на разных этапах их развития. К настоящему времени созданы и функционируют РЭС пятого поколения.
Появление каждого нового поколения связано с появлением нового типа активного ЭРК — прибора, способного усиливать мощность полезного сигнала (реле, радиолампа, транзистор, микросхема).
Кроме того, для каждого поколения РЭС характерны вид конструктивного исполнения, базовые технологические процессы их изготовления, методы и средства проектирования.
С появлением новых объектов — носителей использования этих средств, усложняются условия их эксплуатации, увеличивается срок службы.

## Slide 20
РЭС имеют жизненный цикл, представляющий собой упорядоченную последовательность определенных этапов:
Изготовление и
испытание
Постановка задачи
Проектирование
Эксплуатация
Утилизация
3. Жизненный цикл РЭС

## Slide 21
Содержание и продолжительность этапов, их результативность и взаимосвязь определяются:
конкретным видом РЭС, их местом в общей классификации,
целевой функцией,
научно-техническим и технологическим уровнями, достигнутыми в данной области техники на момент начала проектирования,
а также состоянием нормативной и технологической баз проектирования.

## Slide 22: Постановка задачи
На этом этапе, формулируют целевую функцию, а также совокупность требований, которым должны отвечать эти средства:
Функциональные,
Эксплуатационные,
Конструктивные,
Технологические,
Эргономические,
Эстетические,
Экономические,
Экологические.
Результатом выполнения первого этапа являются согласованные между заказчиком и изготовителем
значения всех требований.

## Slide 23: Проектирование
На проектном этапе изготовитель реализует большую часть этих требований. Результатом этого этапа является полный комплект конструкторско-технологической и программной документации, необходимой для выпуска опытного образца изделия или запуска его в серийное производство.
Проектный этап является важнейшим, в ходе его выполнения изготовитель принимает основные технические решения по конструкции изделия и технологии его изготовления.

## Slide 24
Изготовление и испытание
На этапах изготовления и испытаний изделия изготовитель реализует технологические, эстетические и экономические требования, зависящие от состояния производственной базы, качества сырья, материалов и комплектующих изделий, соблюдения технологической дисциплины.

## Slide 25: Эксплуатация
На этапе эксплуатации изделия подтверждается (или не подтверждается) его работоспособность в реальных условиях эксплуатации и в течение заданного времени.
Утилизация
Этап утилизации изделия, выработавшего свой ресурс или морально устаревшего, является логическим завершением его жизненного цикла и одной из сложнейших экологических проблем современного общества.

## Slide 26
На отдельных этапах жизненного цикла изделия реализация части требований, предъявляемых к нему, может оказаться невозможной или экономически неоправданной, либо могут появиться дополнительные возможности повышения качества, надежности и других характеристик изделия.
В реальном процессе создания изделий всегда существует возможность изменять исходные параметры отдельных этапов. В этом проявляется системное свойство жизненного цикла большинства изделий.

## Slide 27: 4. РЭС как объект проектирования, производства и эксплуатации
Конечной целью любого изделия является запуск его в серийное производство с заданным уровнем рентабельности. При этом конкурентоспособность изделия на рынке обеспечивается за счет его высокого качества, высокой надежности, серийнопригодности, технологичности, низкой себестоимости.

## Slide 28
Сложность разработки такого конкурентоспособного изделия обусловлена начальной неопределенностью исходных данных для решения конкретных проектных задач.
В ходе выполнения проектного этапа эту неопределенность постепенно устраняют, однако взаимозависимость решений отдельных задач проектирования может сохраняться до момента выпуска серийной продукции и постановки ее на эксплуатацию.

## Slide 29
Практика разработки современных РЭС показала, например, неэффективность и нецелесообразность проектирования принципиальных схем устройств без учета состояния и перспективы развития.
Разработку конкурентоспособных РЭС необходимо выполнять как комплексное проектное исследование схем, конструкций и технологий, включающее в себя расчеты, моделирование, макетирование, изготовление опытных образцов и их испытания.
Теоретической предпосылкой для такого системного подхода к созданию РЭС является представление РЭС большой или сложной технической системой. На основе этого подхода реализуют этапы проектирования и изготовления серийных РЭС.

## Slide 30
Рассмотрим содержание этапов ОКР РЭС. В ходе проектной стадии ОКР, которой предшествовала разработка и согласование общего техни­ческого задания (ТЗ) и частных ТЗ (ЧТЗ) на проведение ОКР, выполняют разработку и защиту:
технического предложения (ПТ) или аванпроекта;
эскизного проекта (ЭП);
технического проекта (ТП).

## Slide 31
После выполнения каждого этапа проектной стадии оформляется техническая документация, являющаяся исходной для выполнения последующих этапов.
Выполнение каждого этапа осуществляется разными специалистами.
В ходе выполнения рабочей стадии выпускают полный комплект конструкторской и технологической документации (КД, ТД) на образец изделия. После многократных опытов изделия и корректировок документации, подлинники документов поступают на завод.

## Slide 32
На стадии установившегося серийного производства изготовляют и испытывают головную серию изделия под авторским надзором, и только после этого завод начинает серийный выпуск изделия.

## Slide 33: 5. Несущие конструкции
Несущая конструкция (НК) предназначена для размещения, компоновки и коммутации ЭРК и других составных частей изделия в целях обеспечения его устойчивого функционирования и защиты от воздействия неблагоприятных факторов условий эксплуатации.

## Slide 34
Система построения БНК РЭС установлена ГОСТ 26765.20.
Помимо требований, определяемых назначением НК, они должны:
быть технологичными, т.е. согласно ГОСТ 19.205 при меньших по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций изделий того же назначения затратах труда, средств, материалов и времени на техническую подготовку производства, изготовление, эксплуатацию и ремонт, обеспечить достижение установленных значений показателей качества в принятых условиях изготовления, эксплуатации и ремонта;

## Slide 35
быть охраноспособными, т.е. обладать патентной чистотой, обеспечивающей правовую защиту новых технических решений в конструкции изделия, и соблюдать порядок использования отечественных и зарубежных научно-технических достижений;
иметь минимальные массу и габаритные размеры при сохранении заданных параметров прочности и устойчивости функционирования;

## Slide 36
отвечать требованиям эргономики и технической эстетики;
отвечать требованиям стандартизации, которую понимают (ГОСТ 1.0) как «...систему мероприятий по установлению и применению правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон»; разновидностями стандартизации являются ограничение, типизация, агрегатирование и унификация:

## Slide 37
Эргономика — наука, изучающая человека и его деятельность в условиях производства; разрабатывает рекомендации по оптимизации орудий, условий и процесса труда, обеспечивающие максимальную эффективность деятельности человека;
Техническая эстетика — наука, изучающая социально-культурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного производства;

## Slide 38
Ограничение — сокращение общего числа типов из определенного ряда существующих объектов рассматриваемой совокупности с целях уменьшения номенклатуры применяемых деталей, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;
Типизация — разработка типовых конструкций или технологических процессов на основе общих для ряда изделий (процессов) технических параметров; примером типизации является разработка конструкций РЭС на основе БНК;

## Slide 39
Агрегатирование — расчленение и конструктивное оформление общих узлов, пригодных для использования в различных изделиях в виде функционально законченных устройств, для изготовления которых может быть организовано специализированное производство;
Унификация — метод стандартизации, устанавливающий рациональное число как действующих, так и разрабатываемых разновидностей объектов функционального одинакового назначения и направленный на сокращение номенклатуры объектов и, следовательно, на повышение их серийнопригодности, снижение трудоемкости производства, повышение качества продукции.

## Slide 40: 6. Развитие несущих конструкций РЭС
Развитие несущих конструкций РЭС проходило под влиянием:
смены поколений ЭРК;
расширения областей применения и условий эксплуатации РЭС;
возрастающей потребности в серийном и массовом произ­водствах РЭС гражданского и военного назначений;
требований к повышению надежности РЭС;
появления и развития методов и средств автоматизированно­го проектирования конструкций и технологий РЭС;
развития способов внутри- и межмодульной коммутации.

## Slide 41
«Системой» называется объект любой природы (либо совокупность объектов любой природы, в том числе различной природы), обладающий уникальным системным свойством, ко­торым не обладает ни одна из частей системы при любом способе ее членения, и не выводимым из свойств частей.

## Slide 42
Современные РЭС являются функциональной и конструктивной системами, так как несут в себе ее признаки:
состоят из множества конструктивных элементов нижних уров­ней (ЭРК, ячейки, модули), объединенных в конструкции выс­шего уровня (блок, тумба) посредством множества связей (печат­ный монтаж, кабели) в соответствии с принятыми принципами ее построения;

## Slide 43
состоят из иерархически подчиненных конструктивных уров­ней в соответствии с принятым принципом разукрупнения;
между конструктивными уровнями существуют определен­ные связи и отношения;
обладают определенностью поведения, противостоя воздей­ствию внешних дестабилизирующих факторов условий эксплуата­ции: механических и климатических согласно ГОСТ 21552, ради­ационных согласно ГОСТ 18298;

## Slide 44
являются частью другой системы; собственно же «конструк­ции» РЭС как их материальное воплощение являются подсисте­мами РЭС; наконец, «несущая конструкция» — часть общей кон­струкции РЭС, обеспечивающая размещение и закрепление кон­структивных элементов нижних уровней для их совместной эксп­луатации;
находятся в постоянном развитии (обновлении, моральном и физическом старении).

## Slide 45
Существовавшие ранее отечественные КС являлись отраслевыми и отличались друг от друга по ряду признаков — числу уровней, их наименованию и содержанию, конструктивной сложности.
Отсутствие согласования размерных рядов сделало невозможным взаимозаменяемость конструкций различных КС.
Современ­ной основой для унификации КС является стандарт МЭК 297 Международной электротехнической комиссии, нормализующий все виды конструктивной иерархии.

## Slide 46: 7. Принципы построения конструкционных систем
Конструкционные системы построены на основе принципов входимости, вариантности и размерно-модульной координации.
В соответствии с принципом входимости конструкционные эле­менты низших уровней в конструктивной иерархии должны «входить» в конструктивные элементы высшего уровня;

## Slide 47
Раз­личают четыре уровня входимости конструктивных элементов РЭС, имеющих следующие компоновочные признаки:
1) печатные платы, ячейки, участвующие одной из своих плос­костей в формообразовании изделий и предназначенные для ком­поновки на них кристаллов ИМС, корпусированных ИМС, диск­ретных ЭРК и микросборок, не принимающих непосредственно­го участия в формообразовании конструкции изделия;

## Slide 48
2) блоки, модули, кассеты, имеющие вспомогательные фор­мообразующие признаки комплектов оборудования и предназна­ченные для компоновки на них элементов первого уровня;
3) каркасы, панели, рамы, стойки, шкафы, имеющие само­стоятельные формообразующие признаки и предназначенные для компоновки на них элементов первого и второго уровней;
4) объект установки — групповое, функционально связанное сочетание конструктивных элементов третьего уровня, размещен­ных в радиотехническом отсеке подвижного объекта-носителя, либо в закрытом помещении (ЭВМ, приемопередающий центр).

## Slide 49
Ряды основных размерных чисел регламентированы отрасле­выми стандартами и составляют для различных отраслей несколь­ко сот их типономиналов. При этом конструктивный элемент лю­бого уровня входимости задан своими габаритными, установоч­ными и присоединительными размерами.
Размеры служат также средством формирования эргономических характеристик изделия, обеспечивая композиционную законченность его формы, его со­ответствие антропометрическим характеристикам человека-оператора, а также соответствие архитектурным элементам объекта, на котором будет размещено изделие.