## Slide 1: Тема 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Эксплуатационно-технические показатели. Основные понятия теории вероятностей и массового обслуживания.

## Slide 2: ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рассмотренные выше понятия и определения являются качественны­ми характеристиками.
Для количественного выражения надежности, готовности, экономичности используются эксплуатационно-техничес­кие показатели.
Выбор возможного перечня показателей проводят с учетом опреде­лённых требований:
Возможность оценивать соответствующие характеристки в раз­личных условиях и на разных этапах эксплуатации;
Возможность их числового определения или задания;
Возможность их расчета по данным эксплуатации и проектирования;
Достаточная универсальность;
Простота и удобство применения.

## Slide 3
В зависимости от условий получения необходимых для расчета данных показатели называют: оценочными, опытными, прогнозируемыми, экстраполированными.
Для оценки эксплуатационных свойств РЭУ применяются показатели безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, готовности и эксплуатационно-экономические.
1 .Показатели безотказности для неремонтируемого объекта:
вероятность безотказной работы - P(t);
частота отказов - f(t);
интенсивность отказов - λ(t);
средняя наработка до отказа - Тср.
Показатели безотказности для ремонтируемого объекта:
вероятность безотказной работы - P(t);
параметр потока отказов - ω(t);
средняя наработка на отказ - То;

## Slide 4
2. Показатели ремонтопригодности:
средняя продолжительность текущего ремонта -Ттр;
средняя продолжительность технического обслуживания -Тт.о.
3. Показатели долговечности для неремонтируемого объекта:
средний срок службы -Tсл.
средний срок службы до списания -Tсп;
гамма-процентный срок службы-Тсл γ
средний ресурс - Rср;
назначенный ресурс - Rн;
гамма-процентныйресурс - R γ.

## Slide 5
Показатели долговечности для ремонтируемого объекта:
средний срок службы - Tсл;
средний срок службы до списания - Тсп;
гамма-процентный срок службы - Тсл γ;
средний срок службы до капитального (среднего) ремонта - Тсл.к (Тсл.ср);
средний срок службы между капитальными (средними ) peмонтами - Тсл.м.к (Тсл.м.ср);
средний ресурс - R cр;
назначенный ресурс - R н;
гамма-процентный ресурс - R γ;
средний ресурс до капитального (среднего) ремонта- Rк
(R ср);
средний ресурс между капитальными (средними ) ремонтами -
R м.к (Rм.ср);
средний ресурс до списания - Rсп.

## Slide 6
4.Показатели сохраняемости:
средний срок сохраняемости - T с;
гамма-процентный срок сохраняемости -Тсγ.
5.Показатели готовности :
коэффициент готовности - К г;
коэффициент оперативной готовности - К о.г;
коэффициент технического использования - К т.и.
6.Эксплуатационно-экономические показатели:
средняя трудоемкость текущего ремонта- S т.р;
средняя трудоемкость технического обслуживания - S т.о;
коэффициент эффективности профилактики - К эф.п;
коэффициент стоимости эксплуатации - К ст.э.

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Возникновение отказов в РЭУ зависит от различных факторов, опре­деляемых как внутренними свойствами устройств, так и воздей­ствием внешних условий.
Это приводит к тому ,что процесс возникновения отказов, а также другие характеристики РЭУ в процессе эксплуатации носят случайный характер.
Для количествен­ной оценки различных характеристик РЭУ широко используются вероятностные методы.

## Slide 8
Случайной называется величина, которая в результате опыта может принять то или иное значение, предугадать которое заранее и достоверно невозможно.
Все случайные величины делятся на непрерывные и дискретные.
Примерами непрерывных случайных величин являются время без­отказной работы устройства, значение того или иного технического параметра и т.д.
Дискретными случайными величинами являются число отказов , возникающих за определенный период работы устрой­ства, число неисправных устройств и т.д.
Событием считается всякий факт, который в результате опыта может произойти или не произойти.
Для количе­ственного сравнения между собой событий по степени их возмож­ности используется определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие.
Такое число называется вероятностью со­бытия.

## Slide 9
Если вероятность одного события не изменяется от того, произош­ло или не произошло другое событие, то такие события называются независимыми.
Если же возможность появления одного события зависит от того, произошло или не произошло другое событие, то такие события называются зависимыми.
События называются не­совместными, если никакие два из них не могут появиться вместе.
Событие, вероятность которого равна единице, называется достоверным событием.
Событие, вероятность которого близка к единице, называется практически достоверным.

## Slide 10: Теоремы сложения и умножения вероятностей
Вероятность сум­мы n несовместных событий равна сумме вероятностей этих собы­тий:
Вероятность произведения независимых событий равна произведе­нию вероятностей этих событий:

## Slide 11: Теорема полной вероятности
На основании теоремы сложения и умножения формулируется теорема полной вероятности.
Нужно определить вероятность некоторого события А, которое может произойти вместе с одним из событий H1, H2,…Hn,образую­щих полную группу несовместных событий, называемых гипотезами.
Тогда теорема полной вероятности
т.е. вероятность события А вычисляется как сумма произведений
вероятности каждой гипотезы на вероятность события при этой гипотезе.