## Slide 1: Проектирование одежды из натурального меха
Лекция 2

## Slide 2: План лекции
Виды меха и ассортимент меховых изделий
Факторы, влияющие на выбор конструктивного решения меховых изделий
Особенности разработки конструкции меховой одежды

## Slide 3: Виды меха
Пушно-меховое сырье – это сырые (парные или законсервированные) невыделанные шкуры, не пригодные для изготовления пушно-меховых изделий.
Пушно-меховые полуфабрикаты – выделанные, а иногда и окрашенные шкуры, по своим физико-механическим свойствам пригодные для выполнения скорняжно-пошивочных работ и изготовления различных пушно-меховых изделий.
Пушно-меховые изделия включают в себя все виды изделий, изготовленных из натурального меха

## Slide 4: Ассортимент меховых изделий
Верхняя меховая одежда
С верхом из меха
Овчинно-шубная
Меховые детали для одежды (воротники, манжеты, опушь, меховая подкладка в пальто)
Меховые уборы
Меховая галантерея
Головные уборы
Меховая обувь
Полуфабрикат (скрой и шелсы)

## Slide 5: Меховые пальто и полупальто

## Slide 6: Меховые куртки и жилеты

## Slide 7: Меховые жилеты, жакеты, юбки

## Slide 8: Меховые детали для одежды
Воротники
Опушь
Манжеты
Отделка для одежды
Меховая подкладка

## Slide 9: Женские меховые уборы

## Slide 10: Женские меховые головные уборы на мягкой основе

## Slide 11: Женские меховые головные уборы на жесткой основе

## Slide 12: Факторы, влияющие на выбор конструктивного решения меховых изделий
Высота волосяного покрова
Толщина и пластичность кожевой ткани
Топография, форма и размеры шкурок

## Slide 13: Высота волосяного покрова
Измеряется от основания волоса до его кончика в нераправленном состоянии
Низковолосые – до 2,5 см
Средневолосые – от 2,5 до 5 см
Длинноволосые – свыше 5 см

## Slide 14: Толщина кожевой ткани
Тонкомездрые – белка, крот, водяная крыса, песец, суслик, хомяк
Среднемездрые – кролик, козлик, мерлушка, кошка, норка
Толстомездрые – овчина, барс, волк, собака, тюлень

## Slide 15: Пластичность кожевой ткани
Характеризуется величиной потяжки Р, %
Без потяжки 0-2%
Плохая потяжка 2-4%
Удовлетворительная потяжка 4-7%
Хорошая потяжка более 7%

## Slide 16: Размеры и форма шкурок
Крупный меховой полуфабрикат – овчина, опоек, собака,рысь, тюлень, волк, морской котик и др.
Средний меховой полуфабрикат - каракуль, мерлушка, смушка, шкурки зайца, козлика, колонка, кошки, кролика, куницы, лисицы, песца, норки, нутрии, сурка и др.
Мелкие шкурки – бурундук, крот, белка, водяная крыса, суслик, хомяк и др.

## Slide 17: Топографические участки шкурки

## Slide 18: Варианты расположения шкурок в изделии
Продольное
Поперечное
Диагональное
В елку
Под паркет
Шахматное
Комбинированное

## Slide 19: Варианты расположения шкурок на стане изделия
Круговое
Овальное
Улитка
Волна

## Slide 20: Варианты расположения шкурок на рукавах изделия

## Slide 21: Модели изделий из меха норки с использованием роспуска

## Slide 22: Формы шаблонов
а) овальный прямой
б) шестиугольный
в) клинообразный
г) лопатка
д) овальный
е) прямоугольный
ж) овальный трапециевидный
з) параллелограммный

## Slide 23: Влияние формы и размеров изделия на форму шаблона

## Slide 24: Построение шаблонов различной формы

## Slide 25: Варианты фантазийного расположения шкурок

## Slide 26: Особенности конструирования изделий из меха
Величина прибавки на свободное облегание Пг зависит от направления моды и высоты волосяного покрова и составляет 5...12 см для женской одежды и 12...15 см – для детской. Величина прибавки обратно пропорциональна высоте волосяного покрова. Прибавка на толщину кожевой ткани является составной частью общей прибавки. Пг распределяют по участкам конструкции так же, как в зимних пальто из тканей
Конструкция изделия должна быть максимально технологична (из-за особенностей меха). Полочку и спинку выкраивают, как правило, без боковых швов (стан). Воротник может быть цельнокроеный с полочкой и отрезной. Средняя линия спинки – линия симметрии стана.
В изделиях прилегающего силуэта и пальто из крупных шкур (овчина и др.) спинку и полочку выкраивают отдельно.
Подборта, как правило, цельнокроеные с полочкой (за исключением изделий из шубной овчины и мехового велюра).
Вытачки в женской одежде желательно располагать в продольном или поперечном направлении, в зависимости от расположения шкурок и направления волосяного покрова
При изготовлении дорогостоящих изделий в целях эстетической целостности и выразительности применяют сложные методы раскроя шкурок.
Влажно-тепловая обработка при изготовлении меховых изделий не применяется из-за низкой температуры сваривания кожевой ткани меха (65-70°С), поэтому объемная форма обеспечивается конструктивным путем.
Посадку по окату рукава и плечевому срезу спинки чаще заменяют вытачкой.
Ограниченность сырьевых ресурсов и высокая стоимость меха диктуют необходимость создания рациональной, максимально экономичной конструкции меховых изделий; целесообразна разработка БК (базовых конструкций), а на их основе, используя приемы художественного конструирования и конструктивного моделирования, – создание различных моделей (для массового производства – коллекций).

## Slide 27: Пример расположения вытачек в меховых изделиях

## Slide 28: Рекомендации по выбору конструктивных прибавок к ширине изделия