## Slide 1: Тема 8
Типовые соединения деталей машин

## Slide 2: План лекции
Резьбовые соединения. Общие сведения. Определения и параметры резьбы. Крепежные и ходовые резьбы. Стандартные резьбы общего назначения. Расчет болтов при переменных напряжениях. Расчет витков резьбы. Определение момента на гаечном ключе.
Заклепочные соединения. Виды заклепок и заклепочных швов. Методика расчета заклепочных швов на прочность и плотность.
Сварные соединения. Основные виды сварных соединений и типы сварных швов. Расчет сварных швов на прочность.
Шпоночные и шлицевые соединения. Расчет сегментной и круглой шпонки. Выбор допускаемых напряжений. Расчет зубчатых прямобочных соединений.
Паяные и клеевые соединения.
Расчет на прочность.

## Slide 3: Резьбовые соединения
Основные детали соединения имеют наружную либо внутреннюю винтовую нарезку (резьбу) и снабжены огранёнными поверхностями для захвата гаечным ключом.
Болт – длинный цилиндр с головкой и наружной резьбой. Проходит сквозь соединяемые детали и затягивается гайкой (а) – деталью с резьбовым отверстием.
Винт – внешне не отличается от болта, но завинчивается в резьбу одной из соединяемых деталей (б).
Шпилька – винт без головки с резьбой на обоих концах (в).
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Slide 4: Основные параметры резьбы
Номинальные размеры рассматриваемых параметров резьбы являются одинаковыми для болта (шпильки, винта и т. д.) и гайки.
Наружный диаметр резьбы d (D) (рис. 1 а—в) — диаметр воображаемого цилиндра, касательного к вершинам наружной резьбы или впадинам внутренней резьбы. Наружный диаметр для большинства резьб принимается за номинальный диаметр резьбы.

## Slide 5
Внутренний диаметр резьбы d1 (D1) (рис. 1) — диаметр воображаемого цилиндра, вписанного касательно к вершинам внутренней резьбы или впадинам наружной резьбы.
Средний диаметр резьбы d2 (D2) (рис. 1) — диаметр воображаемого соосного с резьбой цилиндра, образующая которого пересекает профиль витков в точках, где ширина канавки равна половине номинального шага Р для однозаходной резьбы и для многозаходной резьбы — половине номинального хода t, разделенной на число заходов.
Шагом резьбы Р (рис. 1, а) называется расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля, измеренное в направлении, параллельном оси резьбы.
Углом профиля α (рис. 1, а) называется угол между боковыми сторонами профиля в осевой плоскости.

## Slide 6
Углом подъема α ⁄ 2 (рис. 1, а) называется угол между касательной к винтовой поверхности в точке, лежащей на среднем диаметре резьбы, и плоскостью, перпендикулярной оси резьбы.
Длиной свинчивания (высотой гайки) l называется длина соприкосновения винтовых поверхностей наружной и внутренней резьб в осевом сечении.
Кроме перечисленных параметров резьбы различают также следующие: высота исходного профиля H, рабочая высота профиля H1 и высота профиля H2, измеряемые в направлении, перпендикулярном оси резьбы. Параметры H, H1, H2 (рис. 1) выражаются при известных углах наклона профиля (или ) в долях шага резьбы Р .

## Slide 7: Стандартные резьбы общего назначения
№ | Типы резьб | Профиль резьбы
1 | Метрическая | 
2 | Метрическая коническая | 
3 | Трубная цилиндрическая | 
4 | Трубная коническая | 

## Slide 8
№ | Типы резьб | Профиль резьбы
5 | Коническая дюймовая | 
6 | Трапецеидальная | 
7 | Упорная | 
8 | Круглая | 

## Slide 9: Крепёжные резьбы
Применяются для соединения деталей машин друг с другом посредством деталей, имеющих резьбу.
Для малонагруженных и декоративных конструкций применяются винты и болты с коническими и сферическими головками (как у заклёпок), снабжёнными линейными или крестообразными углублениями для затяжки отвёрткой. Для соединения деревянных и пластмассовых деталей применяют шурупы и саморезы – винты со специальным заострённым хвостовиком.
ОСНОВНАЯ ТРУБНАЯ КРУГЛАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА
РЕЗЬБЫ КРЕПЁЖНЫЕ

## Slide 10: Ходовые резьбы
Применяются для преобразования вращательного движения в поступательное, например, в токарных станках, в домкратах и т.д.
Резьбы ходовые для винтовых механизмов (прямоугольная, трапецеидальна симметричная, трапецеидальная несимметричная упорная) должны обладать малым трением для снижения потерь.
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ НЕСИММЕТРИЧНАЯ
РЕЗЬБЫ ХОДОВЫЕ

## Slide 11: Расчёт болтов при переменных напряжениях
Соединение нагружено продольной силой Q. Болт растянут.
Условие прочности на растяжение запишется в виде:
Напряжения растяжения в резьбе:
Из условия прочности на растяжение находим внутренний диаметр резьбы болта:
БОЛТ С ЗАЗОРОМ

## Slide 12
Соединение нагружено поперечной силой Р.
При этом болт работает на срез. Внутренний диаметр резьбы рассчитывается аналогично случаю с растяжением:
БОЛТ БЕЗ ЗАЗОРА

## Slide 13
Соединение нагружено поперечной силой F.
Сила затяжки болта V должна дать такую силу трения между деталями, которая была бы больше поперечной сдвигающей силы F.
Болт работает на растяжение, а от момента затяжки испытывает ещё и кручение.
Тогда:
где V = 1,2 F/ f.
БОЛТ С ЗАЗОРОМ
И ПОПЕРЕЧНОЙ
СИЛОЙ

## Slide 14: Определение момента на гаечном ключе
Резьбовые соединения затягиваю при сборке путём завинчивания гаек (винтов) с помощью гаечных ключей.
Сила Fкл на рукоятке ключа создаёт момент затяжки:
Tкл = Fкл • Lкл

## Slide 15: Заклёпочные соединения
Образуются с помощью специальных деталей – заклёпок .
Заклёпка имеет грибообразную форму и выпускается с одной головкой (закладной) вставляется в совместно просверленные детали, а затем хвостовик ударами молотка или пресса расклёпывается, образуя вторую головку (замыкающую).
При этом детали сильно сжимаются, образуя прочное, неподвижное неразъёмное соединение.
ЗАКЛЁПКА

## Slide 16
Заклёпки изготавливают из сравнительно мягких материалов: Ст2, Ст3, Ст10, Ст15, латунь, медь, алюминий.
Заклёпки стандартизованы и выпускаются в разных модификаций:
Сплошные с полукруглой головкой (а);
Сплошные с плоской головкой (б);
- Сплошные с потайной головкой (в);
- Полупустотелые (г, д ,е) и пустотелые (ж, з, и).
ВИДЫ ЗАКЛЁПОК

## Slide 17: Расчёт заклёпок на прочность
Заклёпки испытывают сдвиг (срез) и смятие боковых поверхностей. По этим двум критериям рассчитывается диаметр назначаемой заклёпки. При этом расчёт на срез – проектировочный, а расчёт на смятие – проверочный. Здесь и далее имеем в виду силу, приходящуюся на одну заклёпку.
При одной плоскости среза диаметр заклёпки:
При двух плоскостях среза (накладки с двух сторон):
Напряжения смятия на боковых поверхностях заклёпки
см = P/Sd ≤ []см ,
где S – толщина наименьшей из соединяемых деталей.

## Slide 18: Сварные соединения
Не имеют соединяющих деталей.
Выполняются за счёт местного нагрева и диффузии (перемешивания частиц) соединяемых деталей. Создают, практически, одну целую, монолитную деталь.
Весьма прочны, т.к. используют одну из самых могучих сил природы - силы межмолекулярного сцепления.
Сварные соединения (швы) по взаимному расположению соединяемых элементов делятся на следующие группы:
1. СТЫКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 2. НАХЛЁСТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
3. ТАВРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ("Т") 4. УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ГРУППЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

## Slide 19: Расчёт на прочность сварных соединений
При расчете сварных соединений на прочность в первую очередь необходимо знать площадь сечения сварного шва.
Перемножая толщину сварного шва на его длину, получим площадь сечения сварного шва. При растяжении допускаемое усилие в сварном соединении определяется по формуле:
Р = σр  S l.
При сжатии:
Р = σсж  S  l,
где l—длина шва; S — толщина соединяемых элементов; σр — допускаемое напряжение в сварном шве при растяжении; σсж — допускаемое напряжение в сварном шве при сжатии.
Для каждого из швов существуют свои эмпирические зависимости, по которым производится расчёт. Например, при расчете на прочность нахлестного соединения применяют расчетную формулу:
Р=Tср  0,7Кl,
где Р — допуска­емое усилие; Tср — допускаемое напряжение наплавленного ме­талла при срезе; К— длина катета; l—длина сварного шва.

## Slide 20: Шпоночные соединения
Передают вращающий момент между валом и колесом. Образуются посредством шпонки, установленной в сопряжённые пазы вала и колеса. Шпонка имеет вид призмы, клина или сегмента, реже применяются шпонки других форм.
Расчёт шпоночных соединений на прочность
Призматические и сегментные шпонки всех форм испытывают смятие боковых поверхностей и срез по средней продольной плоскости:
;
h – высота сечения шпонки, d – диаметр вала, b – ширина сечения шпонки, l – рабочая длина шпонки (участок, передающий момент).
ШПОНКИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ШПОНКИ СЕГМЕНТНЫЕ

## Slide 21: Шлицевые соединения
Образуются выступами на валу, входящими в сопряжённые пазы ступицы колеса. Как по внешнему виду, так и по динамическим условиям работы шлицы можно считать многошпоночными соединениями. Некоторые авторы называют их зубчатыми соединениями.
В основном используются прямобочные шлицы (а), реже встречаются эвольвентные (б) ГОСТ 6033-57 и треугольные (в) профили шлицов.
ВИДЫ ШЛИЦОВ

## Slide 22: Расчёт на прочность шлицевых соединений
Смятие и износ связаны с одним параметром – контактным напряжением (давлением) см. Это позволяет рассчитывать шлицы по обобщённому критерию одновременно на смятие и контактный износ. Допускаемые напряжения []см назначают на основе опыта эксплуатации подобных конструкций.
Для расчёта учитывается неравномерность распределения нагрузки по зубьям:
где Z – число шлицов, h – рабочая высота шлицов, l – рабочая длина шлицов, dср – средний диаметр шлицевого соединения. Для эвольвентных шлицов рабочая высота принимается равной модулю профиля, за dср принимают делительный диаметр.

## Slide 23: Паяные соединения
Пайкой называют процесс соединения металлических или металлизированных деталей с помощью дополнительного связующего материала - припоя, температура плавления которого ниже температуры плавления материала соединяемых деталей.
В расплавленном состоянии припой смачивает поверхности соединяемых деталей. Соединение происходит путем межатомного сцепления, растворения и диффузии материала деталей и припоя.

## Slide 24: Расчёт на прочность паяных соединений
В отличие от сварки пайка сохраняет неизменными структуру, механические свойства и состав материала деталей, вызывает значительно меньшие остаточные напряжения. Прочность паяного соединения определяется прочностью припоя и сцепления припоя с поверхностями соединяемых деталей.
Например, прочность при срезе соединений, паянных и оловянно-свицовистыми припоями, а также припоями на основе меди и серебра, составляет (0,8 ÷ 0,9)σвп, где σвп - предел прочности припоя.

## Slide 25: Клеевые соединения
Склеиванием называют соединение деталей тонким слоем быстротвердеющего раствора - клея. Процесс склеивания состоит из подготовки соединяемых поверхностей деталей, нанесения клея, соединения деталей и выдержки при определенных давлении и температуре.
Клеевые соединения применяют для скрепления деталей из различных металлических и неметаллических (стекло, керамика, пластмасса) материалов в любом их сочетании.

## Slide 26: Расчёт на прочность клеевых соединений
Прочность клеевого соединения зависит от способа подготовки поверхностей. Желательно, чтобы они были шероховатые. Для этого применяют механическую (абразивную) и химическую (травление в растворах) обработку.
Например, при расчёте на прочность клеевого соединения внахлёстку имеет вид:
,
где b и l – ширина и длина нахлёстки, [τ] – допускаемое касательное напряжение.

## Slide 27: Вопросы для самопроверки
1. В чём различие между разъёмными и неразъёмными соединениями ?
2. Где и когда применяются сварные соединения ?
3. Каковы основные группы сварных соединений ?
4. Где и когда применяются заклёпочные соединения ?
5. В чём состоит принцип конструкции резьбовых соединений ?
6. Какой диаметр резьбы находят из прочностного расчёта ?
7. Какова конструкция и основное назначение шпоночых соединений ?
8. Какова конструкция и основное назначение шлицевых соединений ?
9. За счёт чего происходит соединение пайкой?
10. Какой вид напряжения возникает при расчётах на прочность клеевых соединений?

## Slide 28: Вывод
В результате изучения дисциплины Прикладная механика студент должен освоить следующие вопросы:
основные понятия курса Прикладная механика;
задачи дисциплины Прикладная механика;
классификацию механических передач;
классификацию видов приводов машин и механизмов;
принципы и подходы к проектированию редукторов, вариаторов и мультипликаторов;
основные типы подшипников качения и скольжения;
показатели и критерии оценки прочности по контактным напряжениям, на изгиб и смятие;
методы количественной оценки величин допускаемых напряжений;
основы теории и расчета механических передач;
расчеты допускаемых напряжений по основным теориям прочности.

## Slide 29: Источники
Основная литература
Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 2000.
Ковалев Н.А. Прикладная механика. – М.: Высшая школа, 2000.
Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М., 2004.
Гузенков П.Г. Детали машин. – М.: Высшая школа, 2006.
Дополнительная литература
Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. – М.: Ма­шиностроение, 2002.
Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин. – М., 2003.
Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 2003.
Чубенко Е.Ф. Лабораторный практикум по деталям машин: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005.