## Slide 1: 2. Классификация ассортимента тканей

## Slide 2: По виду волокон и составу ткани подразделяют на группы
Хлопчатобумажные – чистохлопковые, хлопко-вискозные, хлопко-лавсановые, хлопко-капроновые и др.;
Льняные – льняные и полульняные (с хлопком, вискозой, лавсаном, капроном, др.);
Шерстяные – чистошерстяные, полушерстяные (с хлопком, вискозой, капроном, лавсаном, нитроном);
Шелковые – из натурального шелка; - из натурального шелка с другими волокнами; - из искусственного шелка; - из искусственного шелка с другими волокнами;

## Slide 3: По виду переплетения ткани делятся
Главные : полотняное, саржевое и сатиновое (атласное);
Мелкоузорчатые : на поверхности тканей заметен мелкий рельефный рисунок в виде рубчиков, клеточек, ромбиков, сетки и проч.
Крупноузорчатые (жаккардовые): рисунки образованы сочетанием в элементах простых переплетений.
Сложные: образуются введением в структуру тканей дополнительных основных и уточных нитей. К сложным относят полутора-, двух- и трехслойные, петельные (махровые), ворсовые (основоворсовые и уточноворсовые), пике.

## Slide 4: В зависимости от отделки
В зависимости от отделки ткани могут быть:
суровыми,
отбельными,
гладкокрашеными,
меланжевыми ( из меланжевой пряжи),
пестроткаными (из пряжи или нитей разных цветов),
набивными (с печатными рисунками),
футерованными (с начесом).
Для тканей разного назначения и состава могут применяться специфические виды отделок: противогнилостная, водонепроницаемая или водоотталкивающая, и др.

## Slide 5: По назначению ассортимент бытовых тканей можно классифицировать:
Бельевые - для постельного, нательного, столового белья.
Полотенечные и холсты – для купальных и кухонных полотенец, махровых простыней, купальных халатов.
Блузочные – для женских блузок.
Сорочечные – для мужских и мальчиковых сорочек.
Платьевые – летние, зимние, демисезонные.
Костюмные – плотные ткани, предназначенные для мужских и женских костюмов.
Пальтовые для летних, зимних и демисезонных пальто.
Плащевые – из тканей с водонепроницаемым покрытием.

## Slide 6: По назначению ассортимент бытовых тканей можно классифицировать:
Курточные – из тканей с водоотталкивающей отделкой или без нее, на подкладке или без, с утепляющими прокладками или без них.
Подкладочные
Прокладочные – сильно аппретированные для жестких прокладок на полочках пальто и костюмов.
Декоративные – для штор, занавесей, покрывал, салфеток.
Галстучные
Платочные – для головных и носовых платков, шарфов, кашне.
Мебельные – для наружных покрытий мягкой мебели.

## Slide 7: Классификация ассортимента трикотажных полотен не вкл.в контр.раб

## Slide 8: Трикотажные полотна по волокнистому составу можно разделить на группы
хлопчатобумажные,
шерстяные,
полушерстяные,
вискозные,
хлоринованые,
льняные и полульняные,
и другие.

## Slide 9: Структура трикотажных полотен
Структура трикотажных полотен и изделий крайне разнообразна, что объясняется разнообразием применяемого сырья, видов трикотажных переплетений и характера отделки.
Переплетения могут быть:
гладкими,
рельефными,
ажурными,
многослойными,
ворсовыми
и другими.

## Slide 10: Ассортимент бельевых полотен
Трикотажные полотна переплетениями гладь, ластик, интерлок.
Платированные полотна.
Футерованные полотна.
Тонкие шелковые полотна из ацетатных, вискозных или полиамидных нитей.
Полотна ажурных и филейных переплетений.
Эластичные полотна с полиуретановыми (ПУ) нитями.
Эластичные полотна, вырабатываемые двуластичными гладкими, прессовыми, основовязаными комбинированными и другими видами переплетений.

## Slide 11: Ассортимент верхних трикотажных полотен
Эластичные формоустойчивые полотна для спортивных верхних изделий
Тонкие легкие блузочные,
Тонкие сорочечные
Тонкие платьевые полотна.

## Slide 12: По колористическому оформлению и отделке трикотажные полотна могут быть:
суровыми,
отбеленными,
гладкокрашенными,
пестровязаными,
с печатным рисунком,
начесные,
подваленные,
тисненные,
с отделкой под замшу
со специальными обработками.

## Slide 13: Спасибо за внимание!