## Slide 1: Тема 2. Структура и технические средства ИИС
2.4 Выбор ЭВМ
2.5 Каналы связи и интерфейсы

## Slide 2: Выбор ЭВМ
ЭВМ в составе ИИС выполняет следующие основные функ­ции:
управление процессом сбора первичной измерительной информации путем подачи соответствующих команд на АЦП, вторичные преобразователи и устройства, оказываю­щие воздействие на исследуемый объект;
обработка первичной измерительной информации в со­ответствии с алгоритмом, определяемым целевым назначе­нием ИИС;
отображение результатов обработки в форме, удобной пользователю;
хранение массивов первичной измерительной инфор­мации и результатов измерений и их дальнейшая обработка при постановке задач более высокого уровня.

## Slide 3
Функциональные возможности
Современные ПК обладают весьма широкими функци­ональными возможностями, достаточными для решения большинства практических задач. Однако специализирован­ные вычислительные устройства, создаваемые в настоящее время на базе микропроцессоров и других больших интег­ральных схем, также имеют практически неограниченные функциональные возможности. При необходимости они мо­гут сопрягаться с различными устройствами отображения и иметь многообразные интерфейсы. Поэтому по отношению к функциональным возможностям оба варианта эквивалент­ны. При этом следует отметить, что функциональные воз­можности ПК (быстродействие, объемы памяти и др.) более чем на 90% используются на обеспечение сервиса (простоты программирования, удобства общения, наглядности отобра­жения и т. п.). Для решения чисто инженерных задач доста­точно нескольких процентов ресурса современных ПК.

## Slide 4
Условия эксплуатации
Большинство ПК предназначено для работы в условиях офисов, могут использоваться и в лабораториях. Однако для производственных и других сложных условий, где может по­надобиться защита от воздействия пыли, влаги, электромаг­нитных помех и других внешних факторов, они мало при­годны. Ряд фирм выпускает ПК для неблагоприятных условий эксплуатации. Такие промышленные компьютеры используются, например, в координатно-измерительных ма­шинах и в автоматизированных приборах для контроля вы­сокоточных зубчатых колес. Однако они дороги и их номен­клатура ограничена. Поэтому во многих случаях целесооб­разнее использовать специализированные вычислительные устройства, для которых проще обеспечить надежную рабо­ту в жестких условиях эксплуатации. Примером таких спе­циализированных серийно выпускаемых устройств являют­ся электронные блоки систем числового программного уп­равления металлообрабатывающим оборудованием.

## Slide 5
Эргономичность
ПК имеют хорошо развитую систему органов управления и отображения. Это свойство, безусловно положительное при работе в офисе или лаборатории, для производственных ус­ловий может оказаться отрицательным. Большое количест­во клавиш затрудняет работу оператора и может привести к субъективным сбоям. В специализированном устройстве можно предусмотреть только те органы управления и ото­бражения, которые необходимы для данной ИИС, и обеспе­чить большее удобство эксплуатации по сравнению с универ­сальными ЭВМ.
В производственных условиях на клавиатуру иногда ставят дополнительный кожух, закрывающий неиспользуемые клавиши.

## Slide 6
Возможность наращивания числа решаемых задач
Гибкие ИИС, у которых число решаемых задач наращива­ется при эксплуатации, можно создавать только на персональ­ных ЭВМ. Обеспечить такую гибкость при использовании спе­циализированных устройств практически невозможно.

## Slide 7
Стоимость
Стоимость крупносерийной продукции ниже, чем еди­ничного или мелкосерийного изделия. Поэтому стоимость ПК, несмотря на его избыточность, может оказаться сопоста­вимой или даже ниже, чем стоимость более простого спе­циализированного устройства, выпускаемого в небольших количествах. Однако стоимость компьютеров с высокой сте­пенью защиты в несколько раз больше стоимости компьюте­ра для работы в нормальных условиях. Объемы выпуска та­ких компьютеров на несколько порядков ниже. Поэтому преимущества за счет большой серийности для них отсутст­вуют. В стоимость специализированного устройства часто приходится включать стоимость его разработки или доработ­ки базового исполнения. Перечисленные факторы действуют в противоположных направлениях. Поэтому с точки зрения стоимости в общем случае нельзя сделать однозначный вы­вод о предпочтительности одного варианта перед другим.

## Slide 8
Обслуживание
Обслуживание и замена крупносерийного изделия всегда проще, чем специализированного. В этом смысле преимуще­ство персональной ЭВМ бесспорно. Однако надежность сов­ременных электронных компонентов настолько высока, что заменять их приходится довольно редко. Из изложенного следует, что в каждом конкретном случае выбор между се­рийным ПК и специализированной ЭВМ производится инди­видуально с учетом всех влияющих факторов. Относительно общий характер имеют только два вывода:
в гибких ИИС, используемых, как правило, при науч­ных исследованиях, следует использовать ПК;
для производственных условий, особенно при небла­гоприятном характере внешних факторов, следует использо­вать или промышленные ПК, или специализированные вы­числительные устройства.

## Slide 9: Каналы связи и интерфейсы
Организацию связи для любых применений, в том числе и в ИИС, следует рассматривать в различных аспектах : ап­паратная реализация каналов, структура системы связи и обеспечение информационной совместимости источников и по­требителей информации (интерфейсы).
Аппаратно используются в основном три вида каналов:
проводные каналы, применяемые в локально сосредо­точенных ИИС, когда длина каналов не превышает десятков метров;
радиоканалы, в основном в УКВ диапазоне с частотной модуляцией, к которым примыкают и мобильные телефон­ные каналы;
оптоволоконные каналы.

## Slide 10
Радиоканалы и оптоволоконные каналы используются в пространственно распределенных ИИС.
Оптоволоконные ка­налы более помехоустойчивы и имеют меньшую стоимость.
Однако радиоканалы удобнее для связи с перемещающими­ся объектами.
Эти два вида каналов используются и в теле­измерительных системах, которые по определению являют­ся пространственно распределенными.
В рамках одной ИИС могут использоваться различные каналы; например, активные ПИП, не формирующие ника­кого выходного сигнала, могут быть связаны с ВИП только проводами. В этой системе для связи АЦП как с вторичными преобразователями, так и с ЭВМ могут использоваться кана­лы других видов.

## Slide 11
В зависимости от того, какой параметр несущего сигнала используется для передачи информации, различают следую­щие виды систем передачи:
системы интенсивности, в которых несущим парамет­ром является значение тока или напряжения;
частотные (частотно-импульсные), в которых переда­ваемая величина меняет частоту синусоидального сигнала или частоту следования импульсов;
времяимпульсные, в которых несущим параметром яв­ляется длительность импульсов; к ним же относятся фазо­вые системы, в которых передаваемая величина меняет фазу синусоидального сигнала или сдвиг во времени между двумя импульсами;
кодовые (кодоимпульсные), в которых передаваемая величина передается какими-либо кодовыми комбинациями.

## Slide 12
Системы интенсивности подразделяются на системы тока и системы напряжения в зависимости от того, какой вид сиг­нала используется для передачи информации по проводным каналам. Эти системы, передающие аналоговые сигналы, имеют сравнительно низкую помехоустойчивость, что приво­дит к дополнительным погрешностям передаваемой информа­ции. Такие системы наиболее часто используются для связи первичных и вторичных преобразователей и для связи послед­них с АЦП. При этом приходится применять обычные методы повышения помехоустойчивости: использование витых пар и экранированных проводов, постановка блокировочных кон­денсаторов, развязка земли и нулевого провода и т. д.

## Slide 13
Частотные, времяимпульсные и кодовые системы пере­дачи имеют существенно большую помехоустойчивость и практически не вносят погрешности в передаваемую инфор­мацию.
При согласовании информационных потоков и пропуск­ной способности каналов широко используются методы те­ории информации, которая появилась именно в связи с потребностями теории связи.
При этом следует с осторожно­стью применять теоретико-информационные понятия в тех сферах, для которых они не предназначены, например при оценке неопределенности результатов измерения.

## Slide 14
Для обозначения унифицированных сис­тем сопряжения устройств, участвующих в обмене информа­ции, используется термин интерфейс.
Под интерфейсом (или сопряжением) понимают совокупность схемотехнических средств, обеспечивающих непосредственное взаимодействие составных элементов системы.
Понятие интерфейса в прин­ципе применимо и к системам интенсивности. Однако в этом простейшем случае оно включает в себя лишь требования к уровням сигналов и входным и выходным импедансам уст­ройств приема-передачи.
Основное же применение это поня­тие находит при организации передачи информации в кодо­вых системах. В этом случае различают два понятия: интер­фейсные системы и интерфейсные устройства.

## Slide 15
Под интерфейсной системой понимают совокупность ло­гических устройств, объединенных унифицированным набо­ром связей и предназначенных для обеспечения информа­ционной, электрической и конструктивной совместимости.
Интерфейсная система также реализует алгоритмы взаимо­действия функциональных модулей в соответствии с уста­новленными нормами и правилами.

## Slide 16
Интерфейсные устройства подсоединяются к шине сис­темы сопряжения и объединяются по определенным прави­лам, относящимся к физической реализации сопряжения.
Конструктивное исполнение этих устройств, характеристики вырабатываемых и принимаемых блоками сигналов и согла­сование их последовательности во времени позволяют упоря­дочить обмен информацией между отдельными блоками.

## Slide 17
Используются два подхода к организации взаимодейст­вия элементов системы и построению материальных связей между ними:
жесткая унификация и стандартизация входных и вы­ходных параметров элементов системы;
использование функциональных блоков с адаптивны­ми характеристиками по входам-выходам.
Применение развитых стандартных интерфейсов при ор­ганизации ИИС позволяет обеспечить быструю компоновку системы и разработку программ управления.

## Slide 18
Между блоками ИИС осуществляется обмен информаци­онными и управляющими сообщениями.
Информационное сообщение содержит сведения о значении измеряемой вели­чины, диапазоне измерения, времени измерения, результа­тах контроля состояния ИК и др.
Управляющее сообщение содержит сведения о режиме работы блоков, о последова­тельности выполнения ими операций и др.

## Slide 19
Наиболее распространенные интерфейсы определены международными, государственными и отраслевыми стандартами.
Существует четыре основных признака классификации интерфейсов:
способ соединения элементов системы (магистраль­ный, радиальный, цепочечный, комбинированный);
способ передачи информации (параллельный, последо­вательный, параллельно-последовательный);
принцип обмена информацией (асинхронный, син­хронный);
режим передачи информации (двусторонняя одновре­менная передача, двусторонняя поочередная передача, одно­сторонняя передача).

## Slide 20
По принципу обмена информацией интерфейсы подраз­деляют на параллельные, последовательные и параллельно-последовательные.
При параллельной передаче цифро­вых данных каждый бит передаваемого численного значе­ния транслируют по отдельной информационной линии. Это сообщение одновременно и полностью может быть введено в интерфейс, а также воспринято приемником. Интерфейсные устройства параллельного ввода-вывода информации позво­ляют согласовать во времени процесс обмена данными между ЭВМ и периферийным устройством.
При последовательной передаче все биты передаются по одной информационной ли­нии в разные интервалы времени.
При параллельно-последо­вательной передаче передаваемое число разбивается на час­ти (обычно байты), которые передаются последовательно, а каждая часть передается параллельно.

## Slide 21
Основными характеристиками интерфейса являются:
функциональное назначение;
номенклатура шин и сигналов;
общее количество линий;
количество линий для передачи данных;
количество адресов;
количество команд;
быстродействие;
длина линий связи;
число подключаемых устройств;
тип линий связи.

## Slide 22
Основные функции интерфейса заключаются в обеспече­нии информационной, электрической и конструктивной сов­местимости между функциональными элементами систе­мы.
Информационная совместимость — это согласованность взаимодействий функциональных элементов системы в соот­ветствии с совокупностью логических условий. Эти условия определяют функциональную и структурную организацию интерфейса и для большинства интерфейсов стандартизиру­ются.
Условия информационной совместимости определяют объем и сложность схемотехнического оборудования и про­граммного обеспечения, а также основные технико-экономи­ческие показатели, пропускную способность и надежность интерфейса.

## Slide 23
Электрическая совместимость — это согласованность статических и динамических параметров передаваемых электрических сигналов в системе шин, с учетом используе­мой логики и нагрузочной способности элементов.
Условия электрической совместимости определяют:
тип приемопередающих элементов;
соотношение между логическим и электрическим со­стояниями сигналов и пределы их изменения;
коэффициенты нагрузочной способности приемопере­дающих элементов (число внешних устройств, которое мож­но к ним подключить);
схему согласования линии;
допускаемую длину линии и порядок подключения ли­ний к разъемам;
требования к источникам и цепям электрического пи­тания, к помехоустойчивости и заземлению.

## Slide 24
Условия конструктивной совместимости определяют ти­пы соединительных элементов (разъем, штекер); распреде­ление сигналов интерфейса по контактам соединительных элементов; типы конструкции платы, каркаса, стойки; кон­струкции кабельного соединения.
Выполнение информационных, электрических и конст­руктивных условий совместимости необходимо, но не доста­точно для взаимного сопряжения устройств и обмена данны­ми между ними. Эти устройства должны выполнять опреде­ленную последовательность операций, связанных с обменом информацией: распознавать адрес сообщения, подключаться к линиям интерфейса, передавать сообщение в интерфейс, принимать его из интерфейса и др.

## Slide 25
Основные функции интерфейса, которые необходимо ре­ализовать для обеспечения информационной совместимости, определяются функциональной организацией интерфейса. На канал управления возложены функции селекции инфор­мационного канала, синхронизации обмена информацией, координации взаимодействия, а на информационный канал возлагаются функции буферного хранения информации, преобразования формы представления информации и др.
Селекция (арбитраж) информационного канала обеспе­чивает однозначность выполнения процессов взаимодейст­вия сопрягаемых элементов системы.
Селекция включает в себя следующие операции: инициирование запроса, выделе­ние приоритетного запроса, идентификация запроса.

## Slide 26
Функция синхронизации определяет временное согла­сование процессов взаимодействия между устройствами сис­темы.
Функция координации определяет совокупность проце­дур по организации и контролю процессов взаимодействия устройств системы. Основными операциями координации являются настройка на взаимодействие, контроль взаимо­действия, передача функций управления (настройки).
Повышение надежности достигается резервированием управления (при отключении питания или отказе интер­фейсного модуля, выполняющего функции управления ин­терфейсом).
Повышение эффективности использования оборудова­ния системы достигается исключением дублирования доро­гостоящих устройств путем доступа к ним с разделением времени двух и более контроллеров и ЭВМ.

## Slide 27
Информационный канал интерфейса предназначен для реализации функции обмена и преобразования информации. Основными процедурами функции обмена являются прием и выдача информации (данных, состояния, команд, адресов) регистрами входящих в системы устройств.
Основные процедуры функции преобразования следую­щие: преобразование последовательного кода в параллель­ный и наоборот; перекодирование информации; дешифра­ция команд, адресов; логические действия над содержимым регистра состояния.